Wstęp

Dostosowanie sieci TP S.A. do współpracy z siecią niezależnych operatorów międzystrefowych (NOM) powoduje konieczność zmian oprogramowania  i sprzętu central systemu ECW-B do pracy w nowych warunkach.

Zainstalowane do tej pory oprogramowanie i wyposażenie sprzętowe central systemu ECW-B umożliwia:

realizację połączeń i rejestrację rekordów dla połączeń międzymiastowych o maksymalnej długości numeru 10 cyfr (łącznie z „0”),

obsługę maksymalnie 24 taryf z czego dla 16 taryf można określić czasy powtarzania impulsów z dokładnością do 10 ms, a pozostałe taryfy są stałe (bezpłatna, zaliczenie jednokrotne, zaliczenie dwukrotne itd.),

określenie maksymalnie 3 typów dnia (programów przełączania taryf),

dla każdego typu dnia określenie 6-ciu okresów taryfikacyjnych (6-ciu pór  w ciągu doby),

nadanie abonentowi maksymalnie 4 kategorii uprawnień do realizowania połączeń (abonent bez ograniczeń, abonent który nie może realizować połączeń międzynarodowych, abonent który nie może realizować połączeń międzynarodowych i międzymiastowych, abonent wyłączony z ruchu),

nie jest możliwa rejestracja wywołań nieskutecznych,

zapamiętanie w buforze centrali maksymalnie 2045 rekordów bilingowych.

Przedstawione powyżej parametry uniemożliwiają prawidłową pracę central w sieci TP S.A. współpracującej z innymi operatorami sieci międzymiastowej.

Nowe oprogramowanie sterujące pracą central systemu ECW-B wraz z niezbędnymi modyfikacjami sprzętowymi (pakiety: taryfikacji PTRF i komunikacji modemowej PKM)  oraz oprogromowanie utrzymaniowo-bilingowe (program ZOPER) umożliwią prawidłową realizację i rejestrację połączeń zgodnie z nowymi warunkami (istnieniem NOM).

Dostosowanie central ECW-B obejmuje:

powiększenie pojemności pamięci buforowej centrali (RAM z podtrzymaniem elektrycznym) – polegające na: zastąpieniu 2-ch układów pamięci SRAM modułem instalowanym w podstawkach usuniętych pamięci oraz wykonaniu niezbędnych aranżacji na pakiecie PTRF,

powiększenie pojemności pamięci operacyjnej pakietu komunikacji modemowej PKM (wymiana układu scalonego pamięci SRAM wraz z przełączeniem układu „mostka” na pakiecie),

wymianę oprogramowania sterującego (wymiana pamięci EPROM na płytach sterujących pracą centrali PTRF, PKM i CJS),

instalację nowego programu bilingowo-utrzymaniowego ZOPER na komputerach obsługujących i kontrolujących pracę central.

Instalacja Programu

Program Zdalnego Operatora Ecwb2k instaluje się  z dyskietek 3,5" przez uruchomienie programu ecwb2k_3.exe a nastepnie wykonywanie poleceń zawartych w dialogach generowanych przez ten program. Dotyczą one miejsca na dysku gdzie zainstalowany ma zostać Ecwb2k,  ścieżek do katalogów roboczych, itp. Konieczne jest uprzednie zainstalowanie zestawu narzędzi do obsługi bazy danych, z których korzysta Ecwb2k  o ile wcześniej nie były już zainstalowane (np. z programem Zoper2k)

Oto kolejne kroki, jakie należy wykonać aby zainstalować program:

Windows NT

1. Wkładamy dyskietkę Ecwb2k  #1 do napędu. Z menu „Start" wybieramy pozycję „Uruchom" i wpisujemy a:\setup

Klikamy na pozycję „Continue" - przechodzimy do okna wyboru katalogu, kolejny raz klikamy „Continue" i pojawia się okno , w którym należy wybrać „Install" aby rozpocząć instalację. Po chwili program poprosi o drugą dyskietkę (#2). Po zakończeniu instalacji pojawia się okno z komunikatem - wciskamy „Exit".

Ten punkt opuszcza się, jeżeli Borland BDE jest już w komputerze.

2. Wkładamy dyskietkę Ecwb2k  #3 do napędu. Z menu „Start" wybieramy pozycję „Uruchom" i wpisujemy a:\ ecwb2k_3. Po potwierdzeniu zamiaru instalowania, program zapyta o hasło umożliwiające instalację. W sprawie hasła należy kontaktować się z nr. (052) 327 81 90 lub 327 81 91. Następnie program wyświetli proponowany katalog oraz nazwę grupy, w której zostanie umieszczony. Nazwę katalogu i grupy możemy zmienić albo pozostawić bez zmian. Instalację rozpoczynamy klikając „Instaluj". Po zakończeniu instalacji wciskamy klawisz „Zakończ".

Windows 3.11

1. Wkładamy dyskietkę Ecwb2k  #1 do napędu. Z  menu „Plik" Menedżera programów  wybieramy pozycję „Uruchom" , wpisujemy a:\setup i dalej postępujemy analogicznie jak w opisie dla Windowsa NT.

Windows 95/98

1. Wkładamy dyskietkę Ecwb2k  #1 do napędu. Z menu „Start" wybieramy pozycję „Uruchom" i wpisujemy a:\setup  i dalej postępujemy analogicznie jak w opisie dla Windowsa NT.

2. Po wykonaniu powyższych czynności, uruchamiamy Eksplorator Windows, wybieramy napęd dyskietki z włożoną dyskietką Ecwb2k #1, kopiujemy plik ecwb2k.hlp z dyskietki do katalogu w którym zainstalowany został Ecwb2k, na miejsce już tam istniejącego (na Zastąp plik  odpowiadamy Tak)

Aktualizacja programu.

Wkładamy dyskietkę Ecwb2k  #3 do napędu. Z menu „Start" ( menu Plik dla Windows 3.11)wybieramy pozycję „Uruchom" i wpisujemy a:\ecwb2k_3 . Program wyświetli katalog oraz nazwę grupy, w której zostanie umieszczony. Należy ustawić nazwę katalogu w którym zainstalowana jest poprzednia wersja Zoper2k . Instalację rozpoczynamy klikając „Instaluj". Po zakończeniu instalacji wciskamy klawisz „Zakończ". Dla Windows 95/98, plik pomocy z2k.hlp należy aktualizować oddzielnie. Zawsze aktualne

wersje programu znajdują się na stronie www:

www.progres-sc.com.pl

Uruchomienie

Wywołanie programu odbywa się według ogólnych zasad uruchamiania programów użytkowych w systemie WINDOWS (menu Start lub ikona na pulpicie itp.).

Po pierwszym uruchomieniu program zgłasza się oknem pozwalającym na rejestrację programu dla danego użytkownika. Polega ona na podaniu przez obsługującego danych, takich jak:

-  Nazwa firmy  (Zakładu\Rejonu )

-  Adres

Po zatwierdzeniu wpisanych danych, program zapisuje je w sposób niejawny na dysku. Po tej operacji nie można już tych danych zmienić.

Uwaga: informacje wpisane w polu „Nazwa" pojawią się na wydrukach z danymi bilingowymi.

Po wykonaniu tych czynności program zgłasza się głównym menu. i jest gotowy do pracy.

Program komunikuje się z użytkownikiem za pomocą menu. Wybór określonej opcji odbywa się za pomocą myszki lub klawiszy skrótów (podkreślone litery w poszczególnych opcjach menu), i akceptacji przyciskiem OK. lub klawiszem <Enter>. Po wybraniu odpowiedniej opcji następuje stosowne działanie programu - najczęściej otwarcie nowego okna obsługującego daną funkcję, lub wykonanie polecenia, wyświetlenie danych, itp.

W kolejnych uruchomieniach programu, na początku pojawia się okno , w którym trzeba podać  hasło wejściowe użytkownika. Fabryczne hasła są następujące:

- kierownik	„1"

- obsługa	„2"

- serwis	„3"

po podaniu hasła i uruchomieniu programu można hasła zmienić w menu System - Zmiana hasła

Import danych z poprzednich wersji

Z wersji dla DOS.

Funkcja umożliwia przeniesienie danych ze starej wersji (dla DOS).

W tym celu z menu „System" wybieramy pozycję „Specjalne-Import danych z wersji DOS".

Wybieramy pozycję „Kopiowanie katalogu central oraz plików baz danych" i wciskamy „Dalej".

Następnie należy określamy katalog, w którym mieści się stara wersja programu (czyli „Zoper.exe"), wciskamy „Dalej" a następnie „Start". Po zakończeniu operacji wciskamy przycisk „Zamknij".

Jeżeli za pomocą poprzedniej wesji programu były czytane dane bilingowe, to należy je przenieść do nowej wesji. Z menu „System" wybieramy pozycję „Specjalne-Import danych z wersji DOS".

Wybieramy pozycję „Kopiowanie danych bilingowych" i postępujemy jak wyżej.

Z wersji Zoper2k dla Windows.

Program ECWb2k po uruchomieniu automatycznie przejmuje wszystkie dane o ustawieniach poprzedniej wersji i danych katalogu central i baz danych. Przekopiowuje je do nowego katalogu Ndata i ponieważ bazy danych dla central w nowej wersji są inne, należy każdą z nich wczytać do edytora bazy danych, dokonać generacji przeliczników (w menu Edycja bazy - Prefiksy) i zapisać ponownie na dysk. Program dokona niezbędnej konwersji danych.

Program nie kasuje i nie zmienia żadnych danych z wersji poprzednich.

Możliwości central ECW-B po dostosowaniu:

Dzięki modyfikacji sprzętowej oraz wymianie oprogramowania w centralach systemu ECW-B uzyskane zostaną następujące parametry:

czterokrotne zwiększenie pojemności przelicznika numerów kierunkowych (do 128 tablic),

dwukrotne zwiększenie pojemności przelicznika taryfikacji,

zwiększenie liczby taryf programowalnych (o określanym czasie powtarzania zaliczania) do 254 (plus taryfa 0 [bezpłatne] i taryfa 255 [taryfikacja otrzymywana z centrali nadrzędnej] ),

dla każdej z tych 254 taryf możliwe będzie oprócz ustawienia czasu taryfy, określenie liczby impulsów zaliczenia wstępnego (od 0 do 15) oraz liczby impulsów zaliczanych abonentowi po upływie zadeklarowanego w taryfie czasu powtarzania (również od 0 do 15 jednostek),

zadeklarowanie do 8 systemów taryfikacji (8 operatorów międzymiastowych),

dla każdego z 8 operatorów zadeklarowanie 7-u typów dnia (programów przełączania taryf),

dla każdego operatora zadeklarowanie 6-u momentów przełączania okresów powtarzania jednostek taryfikacyjnych (podział doby na 6 okresów dla każdego operatora niezależnie),

zwiększenie pojemności bufora bilingowego do 4090 rekordów,

zwiększenie liczby i typów kategorii uprawnień abonentów centrali zgodnie z poniższym wykazem:

abonent uprawniony do realizacji wszystkich typów połączeń,

abonent bez dostępu do połączeń międzynarodowych,

abonent bez dostępu do połączeń międzymiastowych,

abonent bez dostępu do sieci operatora NOM1,

abonent bez dostępu do sieci operatora NOM2,

abonent bez dostępu do sieci operatora NOM3,

abonent bez dostępu do sieci operatora NOM4,

abonent bez dostępu do sieci operatora NOM5,

abonent bez dostępu do sieci operatora NOM6,

abonent bez dostępu do sieci operatora NOM7,

abonent bez dostępu do sieci operatora NOM8,

abonent bez dostępu do Audiotele,

abonent bez dostępu do sieci telefonii komórkowej,

abonent bez dostępu do Internetu,

abonent z możliwością realizacji tylko połączeń wychodzących,

abonent z możliwością tylko połączeń przychodzących (z wyjściem do służb alarmowych),

abonent wyłączony – realizacja tylko wywołań do tego abonenta,

abonent uszkodzony – bez możliwości realizacji jakichkolwiek połączeń.

Dla każdego abonenta jest możliwe indywidualne określenie w bazie sterującej pracą centrali wymaganego zestawu uprawnień (np.: abonent bez dostępu do sieci NOM1, bez dostępu do sieci NOM 4 i bez dostępu do Audiotele). Zmiana uprawnień abonenta nie będzie wymagała każdorazowego wpisu całej bazy sterującej do centrali,

Niezbędne zmiany oprogramowania obejmują:

zmianę programu Zdalnego Operatora  na „ECWb2K”,

wymianę oprogramowania (pamięci EPROM) na pakiecie PTRF-1   w centralach ECW-B64 i ECW-96 oraz pochodnych,

wymianę oprogramowania (pamięci EPROM) na pakietach PTRF-1 i CJS w centralach ECW-96S oraz pochodnych,

wymianę oprogramowania (pamięci EPROM) pakietu komunikacji modemowej PKM-2.

Zmieniając oprogramowanie pakietu komunikacji modemowej wprowadzono nowe typy modemów z którymi może współpracować pakiet PKM-2.